## Slide 1: Оборудование для термообработки

## Slide 4
Преимущества
Снижение трудоемкости–все перемещения садки внутри агрегата происходят автоматически с помощью встроенных механизмов перегрузки
Снижение влияния человеческого фактора–программа термообработки содержит порядок перемещения по единицам агрегата и температурно-временные режимы в каждой из единиц оборудования. После старта программы оператором один раз заданная технология автоматически выполняется вне зависимости от присутствия или отсутствия оператора.

## Slide 5
Простое программирование режимов термообработки на сенсорном экране.
Высокая прослеживаемость
фактически проведенной термообработки–отчет о термообработке содержит данные о процессе целиком, включая данные о садке, операторе, дате и времени проведения.

## Slide 6
Универсальность использования–один и тот же агрегат в зависимости от заданной программы может использоваться для выполнения множества процессов ТО и ХТО в автоматическом режиме.

## Slide 7
Повышение качества поверхности–использование контролируемых атмосфер позволяет как проводить процессы насыщения поверхности углеродом, так и защищать поверхность от обезуглероживания и окалинообразования при нагреве.

## Slide 8
Высокое качество закалки–перемещение садки из печи в закалочный бак сверху-вниз позволяет снизить время переноса и предотвратить подстуживание для деталей небольших размеров. Быстрое восстановление углеродного потенциала благодаря наличию реторты, в отличие от камерных печей.
Экономия производственных площадей–расположение закалочных баков и устройств загрузки-выгрузки под печами позволяет значительно экономить производственные площади по сравнению с традиционными конструкциями на основе камерных печей.
Безопасность–в агрегате нет шлюзовых камер с холодным взрывоопасным газом. Перемещения поддона с горячими деталями при выполнении закалки с отпуском происходят без участия оператора.

## Slide 9
Доступные модули:
Модуль нагрева под закалку (цементация)
Элеватор загрузки садки
Модуль закалки в масле
Модуль промывки
Модуль закалки в воде
Элеватор выгрузки садки
Модуль отпуска

## Slide 11
Система управления агрегатом
Назначение: Система управления агрегатом предназначена для согласованного автоматического управления работой всех входящих в агрегат узлов.
Описание
Система управления агрегата реализована в отдельных шкафах управления и реализована на программируемом логическом контроллере (PLC) с сенсорной панелью оператора.

## Slide 13
Программное обеспечение реализует следующие функции:
распределение доступа при работе с программой по следующим уровням:
  оператор
  технолог
  наладчик
удобное программирование рецепта термообработки, включающего полный цикл проводимых операций от загрузки до выгрузки;

## Slide 14
хранение предварительно заданных рецептов;
автоматическое задание и контроль температурных режимов в модулях;
автоматическое задание и контроль уровня углеродного потенциала в печи модуля закалки;
автоматическое управление подачей технологических жидкостей и газов в печи цементации;
автоматическое перемещение всех узлов оборудования в соответствии с заданной программой;
сигнализация окончания термообработки;
отображение графиков ТО и ХТО по единицам оборудования;
хранение, вывод на экран и распечатка фактических параметров проведенных режимов;
реализации необходимых блокировок;
сигнализация, отображение и хранение аварийных ситуаций.

## Slide 15
 | Поддоны для транспортировки деталей выполнены в виде решетчатой конструкции из жаропрочного литья. Масса одного поддона ≈ 50 кг, минимально необходимое количество для работы агрегата–5 шт.
Поддоны

## Slide 16: Система подачи карбюризатора (защитная атмосфера)
Система подачи карбюризатора выполняет функции смешения карбюризатора (керосин, пропан, природный газ) и окислителя (вода, воздух) для создания эндогазовой атмосферы в реторте печи.
Управление подачей технологических жидкостей и газов производится по сигналам, получаемым от системы управления углеродным потенциалом. С выхода газовой панели технологические жидкости или газы подаются через гибкие шланги в реторту печи.

## Slide 17
МППА-SSi 04
МППА-SSi 12

## Slide 18
Для проведения процесса нитроцементации в атмосферу добавляется также аммиак.
Подача жидкостей (вода, керосин) осуществляется из контейнеров при помощи насосов;
Подача газов (пропан, природный газ) из баллонов с помощью автоматических клапанов;
Подача воздуха осуществляется встроенным компрессором;
Подача аммиака, при необходимости, осуществляется из баллонов;

## Slide 19
Измерение углеродного потенциала
Измерение углеродного потенциала атмосферы производится с помощью погружного зонда Gold Probe, размещенного через уплотняемый штуцер в верхней части реторты.
Расчет углеродного потенциала производится специализированным контроллером AC20 производства Super Systems Inc. (США)

## Slide 20
Кислородный зонд Gold Probe | 
Регулятор AC20

## Slide 21: электропечи
электрические печи сопротивления для самых разных видов термической обработки: закалка, отпуск, отжиг, азотирование, цементация, плавка, обжиг, прокалка, промывка и т.д.

## Slide 22: Печи с газовым нагревом
В 2009 году ассортимент продукции компании «Накал» пополнили печи с газовым нагревом. В разделе представлены газовые камерные нагревательные печи, плавильные, а также печи с выкатным подом.

## Slide 23: эндогенераторы
эндогенератор ЗАО «Накал-Промышленые печи»

## Slide 24
Установка плазменной закалки УДГЗ-200, уникальное, запатентованное и сертифицированное оборудование для термообработки российского производства. Компания ООО "Русстанком" является эксклюзивным поставщиком УДГЗ-200.

## Slide 25
Установка плазменной закалки УДГЗ-200 предназначена для упрочнения сталей, заменяет такие способы упрочнения как ТВЧ, цементация и азотирование, но имеет существенные преимущества перед этими способами закалки сталей. В данный момент установка выпускается в двух вариантах, классический состоящий из двух блоков и новый усовершенствованный в виде моноблока на удобной тележке с подставкой для баллона. Достигается твердость до HRC65 (зависит от марки стали). Данное оборудование запатентовано и производится в Российской Федерации.